ЗАО «Сбербанк-АСТ»

Исх.04/2012

05 апреля 2012г.

ИЗВЕЩЕНИЕ/ЗАЯВКА О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

- Предмет электронных торгов – выбор компании на создание мультимедийной системы (далее по тексту МС), включая проектирование, поставку, монтаж и наладку мультимедийного оборудования.

- Место поставки – г.Москва, ул.Моховая, д.13, стр.1.

- Этапы создания мультимедийной системы:

1 этап – предпроектное обследование помещений, с выдачей документации в соответствии с требованиями Нормативной документации (до подачи заявки на торги необходимо посещение места установки оборудования для определения состава работ и подготовки предложения по стоимости монтажа);

2 этап –  поставка оборудования, с оформлением актов приема-передачи оборудования;

3 этап – монтаж, конфигурирование, пуско-наладка и ввод в эксплуатацию оборудования, с выдачей документации в соответствии с требованиями Нормативной документации.

- Нормативная база:

Оборудование, документация и выполнение работ по созданию мультимедийной системы   должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- ВСН 332-93 – «Инструкция по проектированию электроустановок предприятий и сооружений электросвязи, проводного вещания, радиовещания и телевидения».

- ГОСТ 2.105-95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

- ГОСТ 19.201-78. ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.

- ГОСТ 21.110-95. СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов.

- ГОСТ 12.2.006-87. Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного применения.

- РД 50-34.698-90. «Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов».

- ГОСТ 34.602-89. «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы».

- ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 2.601-95. ЕСКД. Эксплуатационные документы.

- Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов,  положениям стандартов,  сводам правил и иметь сертификат соответствия -  документ,  удостоверяющий  данное  соответствие  товара (Постановление  РФ от 13 августа  1997г. №1013"Об утверждении перечня товаров,  подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и  услуг, подлежащих  обязательной сертификации "; Федеральной закон  от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ "О техническом регулировании"). Копии  регистрационного удостоверения  и  сертификата  соответствия в  обязательном порядке предоставляются Заказчику  при поставке  товара. Соответствовать  требованиям по качеству,  предъявляемым к  товару  такого рода  на территории РФ.

- Требования к документам:

В процессе разработки и внедрения МС Поставщик должен разработать и оформить следующий комплект документов:

- пояснительная записка,

- схема общая,

- схема размещения,

- кабельный журнал,

- спецификация на оборудование,

- руководство по эксплуатации.

Данный комплект документов должен быть передан Заказчику при подписании акта ввода в эксплуатацию МС в печатном виде в 2-х экземплярах.

- Технические требования:

Станционную часть МС разместить в помещении серверной, в напольном шкафу 19”.

## В состав МС входят:

- подсистема звукоусиления (ЗУ);

- подсистема видеоотображения информации (ВИ);

- подсистема управления (СУ).

## Требования к подсистеме ЗУ

Подсистема ЗУ предназначена для высококачественного усиления и трансляции звуковых сигналов, поступающих от источников аудиопрограмм.

Состав подсистемы ЗУ:

- оборудование обработки звуковых сигналов;

- оборудование озвучения зала и раздачи программ.

Подсистема ЗУ:

- озвучение демонстрации видеоматериалов;

- использование 12 канального усилителя с выходной мощностью на канал не менее 35 Вт (8 Ом);

- предусмотреть воспроизведение аудиоконтента с BD-плеера, сетевого медиа проигрывателя и караоке системы, располагаемых в серверной;

- Все устройства входящие в (ЗУ) должны быть скоммутированы на презентационный микшер;

- каталог фонограмм не меньше чем  35000 песен в электронном виде, созданных на основе оригинальных минусовок, а также треки в формате “midi”;

- воспроизведение с дисков песен и видеоклипов с электронных носителей;

- воспроизведение музыки из локальной сети, с USB-устройств, интернет-радио;

- профессиональную обработку звука;

- вывод аудиосигнала на 10 акустических колонок встраиваемых в подшивной потолок;

- воспроизведение аудиоконтента с планшетного компьютера при помощи функции AirPlay посредством Wi-Fi трансляции;

- предусмотреть взаимодействие караоке-системы с двумя беспроводными микрофонами.

## Требования к подсистеме ВИ

Подсистема видеоотображения информации предназначена для вывода изображения с BD-плеера, караоке системы и ТВ-приставок высокого разрешения.

Подсистема ВИ должна обеспечивать выполнение следующих задач:

- подготовка и формирование отображения видеопрограмм развлекательного характера;

- воспроизведение итогового видеосигнала на двух плазменных телевизорах;

- воспроизведение видеосигнала от мультимедиа-проектора, обладающего световым потоком 6000 ANSI-лм и разрешением FullHD;

- коммутация, усиление и транспортировка видеосигналов с разрешением до 1080p;

- визуальный контроль на мониторе оператора (в серверной) входной/выходной видеоинформации;

- обработка и воспроизведение сигналов c BD-плеера и ТВ-приставок высокого разрешения;

- передача изображения от караоке-системы (бегущая строка, фоновая картинка);

- проведение видеотрансляции во время проигрывания музыкальных композиций.

## Требования к подсистеме управления

Подсистема управления предназначена для интегрированного управления оборудованием МС.

Подсистема управления должна обеспечивать:

- управление устройствами подсистемы ЗУ;

- управление устройствами подсистемы ВИ;

- управление при помощи планшетного компьютера плейлистами караоке-системы;

- управление при помощи планшетного компьютера системой сетевой трансляции звука.

Для реализации функции управления оборудованием МС необходимо разработать интерфейс на основе бесплатного приложения из Apple Store Crestron Mobile, а так же предусмотреть наличие в системе планшетного компьютера Apple Ipad 2 16 Gb Wi-Fi.

## Требования к кабельному проводу и размещению

Монтаж кабеля и проводов должен выполняться скрытно в пространстве за неразборными подшивным потолком и фальшполом, через имеющиеся технологические отверстия.

При прокладке соблюдать осторожность не повреждая установленные ранее инженерные конструкции и  оборудование, кабельные и сантехнические сети.

Возможность демонтажа и монтажа элементов покрытий фальшпола и фальшпотолка ограничена проводимым этапом чистовой отделки, требует согласования в ходе рабочих совещаний.

Прокладку необходимо осуществлять в специальных коробах или электротехнических трубах.

Проектирование стационарных кабелепроводов, обеспечивающих прокладку кабеля из стойки с оборудованием во все предусмотренные проектом точки подключения, должно учитывать требование  минимального нарушения интерьера помещения и должно быть предварительно согласовано с Представителем Заказчика.

Экранирующие и общие провода всех соединительных, сигнальных и информационных кабелей должны заземляться в одной точке по радиальной схеме (в месте соединения с центральным оборудованием, 19” стойка).

Станционная часть аппаратуры всех систем МС должна располагаться в специально предоставленном аппаратном помещении, располагающемся недалеко от Зала заседаний.

- Техническое задание на поставку оборудования:

| Оборудование | Модель | Марка производителя | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Караоке система. Комплектация: система, программа управления караоке системой, каталог песен на CD на 34806 песен | Evolution Pro | Evolution | комплект | 1 |
| Планшет iPad 2 для управления караоке системой по Wi-Fi с предустановленным ПО управления Crestron | Ipad 2 16 Gb wi-fi | Apple | Шт. | 1 |
| Беспроводная микрофонная система. 2 радиомикрофона. Зарядное устройство (база) | SE-100 | Evolution | комплект | 1 |
| Медиа-центр | NA7004 | Marantz | Шт. | 1 |
| Blu-ray плеер | UD 5005 | Marantz | Шт. | 1 |
| Усилитель мощности | BB1235 | SpeakerCraft | Шт. | 1 |
| Акустическая система | Ci 100 QR | KEF | Шт. | 10 |
| Презентационный микшер: 4 универсальных входа, 6 стерео входов, 3 стерео выхода | Nexia PM | Biamp | Шт. | 1 |
| Активный студийный монитор | LSR6325P | Yamaha | Шт. | 1 |
| Матричный коммутатор 4x4 сигналов интерфейса HDMI | EXT-HDMI1.3-444 | Gefen | комплект | 1 |
| Комплект устройств для передачи сигналов HDMI 1.4a и ИК по одному кабелю витой пары | GTB-HDMI-3DTV-BLK | Gefen | комплект | 2 |
| Монитор 21,5" TFT, 1920 x 1080, 5 ms, 250 cd/m2, 10,000,000:1, 7W (RMS) x2 stereo, Composite, S-Video, SCART, D-Sub, HDMI |  |  | Шт. | 1 |
| Контроллер с поддержкой сети Ethernet | CP2E | Crestron | Шт. | 1 |
| 24-портовый управляемый коммутатор | Catalyst WS-C2960S-24TS-S | Cisco | Шт. | 1 |
| Клавиатура-мышь | Base 305 Combo | Sven | комплект | 1 |
| Проектор DLP, 6000 ANSI Lm, WUXGA(1920x1200), 2000:1;16:10;объектив(1.8 – 2.4:1), F 1.7– 2.0, f 26.8 –35.7 mm; DVI-D IN; RGB 1 IN - BNCx5; RGB 2 IN -D-sub15pin; VideoIN-BNC; S-VideoIN; RS232; LAN RJ45; 16 кг | PT-DZ6700E | Panasonic | Шт. | 1 |
| Размер 345x203 см (325x183 см), формат 16:9, фронтальная проекция | Plana Fold Professional | MW | Шт. | 1 |
| DVS 304 DVI Преобразователь/переключатель | DVS 304 DVI | Extron | Шт. | 1 |
| Комплект устройств для передачи сигналов HDMI 1.4a и ИК по одному кабелю витой пары | GTB-HDMI-3DTV-BLK | Gefen | комплект | 1 |

- Цена  коммерческого предложения Участника должна включать все расходы с выполнением обязательств в полном объеме в соответствии с техническим заданием на поставку, монтаж и наладку оборудования с учетом стоимости всех видов работ, амортизации машин и  механизмов, расходных материалов, транспортных, командировочных расходов, налоговых и обязательных платежей.

- Срок поставки и установки оборудования – 30 дней со дня оплаты аванса

- Условия оплаты – аванс в размере 50% от суммы договора на основании выставленного счета поставщиком, после выполнения работ и подписания Акта выполненных работ 45% от суммы договора на основании подписанного с двух сторон Акта выполненных Работ; 5% - гарантийная сумма, выплачиваемая после истечения гарантийного срока, составляющего 12 месяцев.

- Гарантийные обязательства – 12 месяцев с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию МС.

- Порядок контроля и приемки

Приемка работ и ввод МС в эксплуатацию осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком в соответствии с условиями Договора. Отчетные материалы должны быть оформлены и переданы всем сторонам, участвующим в проведении испытаний и вводе в эксплуатацию в электронном и бумажном виде.

- Обязательные требования:

  - Участник должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося предметом электронных торгов.

  - Участник должен соответствовать требованию о не проведении ликвидации участника электронных торгов или не проведении в отношении участника электронных торгов процедуры банкротства.

  - Участник должен соответствовать требованию о не приостановлении деятельности участника  электронных торгов в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день регистрации участника на электронные торги.

  - Участник должен соответствовать требованию об отсутствии у участника электронных торгов задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника электронных торгов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, что подтверждается актом сверки, выданным ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, с отметкой налогового органа.

  - Участник должен работать  на Российском рынке не менее одного года и  соответствовать требованию об отсутствии фактов нарушения обязательств по договорам с ОАО АФК «Система», в том числе фактов задержки поставок товаров/выполнения работ/предоставления услуг в течение последнего календарного года.

- Дополнительные условия:

  - Требования к обслуживанию и расходам на эксплуатацию – все расходы в рамках гарантийного обслуживания (замена, ремонт) несет Поставщик.

  - Порядок формирования цены – цена должна быть указана в рублях и   должна включать в себя все налоги, сборы, расходы на доставку, монтаж и наладку МС, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

  - В течение одного рабочего дня после окончания электронных торгов Победитель должен направить по  адресу patrina@sistema.ru, копию коммерческого предложения, поданного в ходе проведения электронных торгов  со спецификацией, исполнением обязательных и основных требований,  заверенное подписью руководителя и печатью компании.

Директор по закупочной деятельности                                      А.В.Никифоров

# Footnotes

Дата, время и Ф.И.О. сотрудника Участника подлежат согласованию. Для этого Участнику необходимо  направить по указанным адресам заявку на предпроектное обследование с указанием Ф.И.О. сотрудника, контактов для связи,  предполагаемые дату и время посещения. Ответственный сотрудник в течение одного дня с даты направления данной заявки свяжется с Вами для организации данного обследования.

Участник вправе предложить к поставке оборудование аналогичное по техническим и потребительским свойствам оборудованию, указанному в спецификации на поставку оборудования Заказчиком.  Заказчик вправе самостоятельно выносить решение в части признания/непризнания аналогичности предлагаемого Участником оборудования к поставке.