Функциональные требования НА МОдернизацию Беспроводной СЕТИ передачи данных

Содержание

1 Общие сведения	3

2 Назначение и цели Системы	3

3 Характеристики объектов автоматизации	3

4 Требования к БЛВС	3

5 Состав и содержание работ, предполагаемых в данном проекте	4

# Общие сведения

Данные функциональные требования определяют требования на модернизацию беспроводной сети передачи в ОАО АФК «Система».

Наименование Заказчика – ОАО АФК «Система».

Срок выполнения работ –  до 01.09.2012

# Назначение и цели Системы

Целью модернизации беспроводной локальной вычислительной сети  (БЛВС) в здании ОАО АФК «Система» является миграция на новое оборудование, организация дополнительных зон обслуживания мобильных клиентов и возможность их подключения к корпоративным информационным ресурсам с применением оборудования и технологий Wi-Fi.

# Характеристики объектов автоматизации

Существующая БЛВС построена на оборудования компании Cisco Systems. В качестве контроллера БЛВС используется CISCO WLC 4402 (S.V. 7.0.220.0), в качестве точек доступа WIFI используются 12 AIR-LAP-1242AG-E-K9. Для обеспечения унификации применяемых решений для  AAA настроена интеграция с CISCO ACS 4.1, CISCO MARS. Для обеспечения доступа настроены несколько типов SSID: с авторизацией через ВЭБ интерфейс и прешаренный ключ. БЛВС развернута в двух рядом стоящих зданиях с общей зоной покрытия.

# Требования к БЛВС

Основным требованием данного проекта является проведение модернизации беспроводной сети передачи данных.

В ходе выполнения работ необходимо обеспечить следующие характеристики:

- Высокую безопасность, централизованное динамическое управление и развертывание БЛВС,  включая управление радиосредой в реальном времени, управление емкостью сети, управление качеством обслуживания (QoS), управление конфигурациями и ПО.

- Создание защищеной беспроводной среды с доступом к корпоративной ресурсам и модернизацию гостевой среды на основе имеющейся инфраструктуры WiFi.

- Расширение зоны покрытия WiFi. При этом сеть WIFI должна оставаться внутриофисной. При необходимости Заказчик предоставит более подробную информацию по инфраструктуре в ходе переговоров или по отдельному запросу Участника.

- Для предоставления доступа к защищенной корпоративной беспроводной сети обеспечить реализацию двухфакторного механизма аутентификации,  осуществляемую  с помощью протокола EAP.

  - Тип механизма аутентификации должен быть согласован с Заказчиком.

  - Авторизация пользователей должна осуществляться на основе групп каталога Microsoft Active Directory.

  - Должно обеспечиваться шифрование пользовательского трафика с использованием протоколов AES CCMP/TKIP/RC4/IPSEC, логирование событий по стандарту syslog с указанием имен пользователей.

  - В случае применения аутентификация пользователей  с использованием сертификатов CA RSA Keon, сертификаты пользователей должны храниться на токенах Aladdin eToken Pro, а также в хранилищах мобильных устройств.

  - Должна быть предусмотрена возможность аутентификации пользователей с мобильных устройств.

- Для обеспечения доступа к гостевому сегменту WIFI опционально предложить  реализацию возможности оперативного создания гостевых учетных записей (функционал Lobby Administrator).  При этом на сервер регистрации событий должна отправляться соответствующая информация.

- Для решения должны использоваться уже внедренные и используемые в компании аппаратные средства и технологии.

# Состав и содержание работ, предполагаемых в данном проекте

Работы, проводимые по модернизации БЛВС здания ОАО АФК «Система», включают:

Предварительные работы

- Обследование существующей инфраструктуры БЛВС

- Определение требуемых зон покрытия БЛВС

- Определение и согласование с Заказчиком мест установки точек доступа, контроллера БЛВС и интерфейсов связи с проводной ЛВС

- Определение и согласование плана ip-адресации, используемых виртуальных сетей, требований по маршрутизации, требуемого количества SSID и прочих необходимых параметров

- Согласование механизма аутентификации

- Определение и согласование плана и методик проведения испытаний

- Определение и согласование состава и содержания документации на систему

Поставка

- Поставка оборудования и материалов

Подготовительные работы

- Проведение проверочных радиозамеров зон покрытия в согласованных  местах установки точек доступа

Монтажные работы

- Подвод линий связи точек доступа с существующими коммутаторами уровня доступа

- Подвод электропитания для точек доступа (при необходимости)

- Монтаж точек доступа

- Монтаж контроллера БЛВС и подключение к существующей проводной ЛВС

Пуско-наладка

- Пуско-наладка контроллера БЛВС и точек доступа, включая интеграцию с  Cisco Secure ACS, MARS.

Испытания

- Испытания нового сегмента БЛВС

Подготовка отчетных документов

- Подготовка согласованной документации на систему