|  |  | Приложение Приложение №1 УТВЕРЖДАЮ: ЗАО «Лидер-Инвест» Генеральный директор __________ А.И. Захарова « » ______________ 2012 г. |
| --- | --- | --- |
|  | ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ комплексного капитального ремонта с реставрацией и приспособлением к современному использованию здания АТС по адресу: г. Москва, Милютинский переулок, дом 5, строение 1 (Объект культурного наследия регионального значения «Центральная телефонная станция. Уличный корпус, 1907-1908 гг., архитектор О.В. Дессин. Дворовый корпус, 1902-1904 гг., архитектор А.Э. Эрихсон») |  |
|  |  | СОГЛАСОВАНО: ООО «Реставратор-М» Лицензия №РОК02140 от 24.03.2011 на осуществление деятельности по реставрации объектов (памятников истории и культуры) Директор _____________Е.В. Степанова « » ______________ 2012 г. ОАО «Московская городская телефонная сеть» Генеральный директор _____________ А.В. Ершов « » ______________ 2012 г. ООО « _____________ А.Б. Батурин « » ______________ 2012 г. |

Москва 2012г.

| № | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |
| 1.1 | Наименование, адрес проектируемого объекта. | Комплексный капитальный ремонт с реставрацией и приспособлением к современному использованию здания АТС по адресу: г. Москва, Милютинский переулок, дом 5, строение 1 (Объект культурного наследия регионального значения «Центральная телефонная станция. Уличный корпус, 1907-1908 гг., архитектор О.В. Дессин. Дворовый корпус, 1902-1904 гг., архитектор А.Э. Эрихсон») |
| 1.2 | Основание для проектирования . | Договор М-ЛИ-РМ-07-08/12 от 28.08.2012г. |
| 1.3 | Заказчик | ЗАО «Лидер-Инвест». |
| 1.4 | Генеральный проектировщик | ООО «Реставратор–М» |
| 1.5 | Исходные данные для разработки документации. | Кадастровый паспорт земельного участка; Поэтажные планы БТИ по состоянию на 01.07.2011 заказ №1410301269; Кадастровый паспорт здания — учетный номер 96/8 (02114411) от 22.07.2011 г; Инженерно-технические изыскания для определения состояния здания окружающей застройки(2007г. исполнитель СК «КРЕАЛ»); Геоподоснова; Охранное обязательство (собственник МГТС) действует до 30.12.2011(требуется пролонгация); Планово-реставрационное задание от 25.10.2012 №16-11/007-972/12 выдано МГТС и действует до 31.12.2016 г. |
| 1.6 | Объем проектирования. | Проектная документация в объеме необходимом для обеспечения производства работ по комплексному капитальному ремонту с реставрацией и приспособлением к современному использованию здания АТС в соответствии с объемами определенными предметом охраны. |
| 1.7 | Источник финансирования | Средства Инвестора. |
| 1.8 | Сведения об участке и планировочных ограничениях. | Существующее здание АТС расположено в центральном административном округе г. Москвы, район Красносельский. Исследуемое здание находится на территории участка, расположенного к северо-востоку от Кремля в пределах исторического Белого города в восточной части квартала №96 с востока ограничены Милютинским переулком, с запада ул. Малая Лубянка. Торцевые стороны здания с юга Мясницкой ул. и Фуркасовским переулком, с северной стороны Сретенским переулком. |
| 1.9 | Назначение объекта. Технико-экономические показатели по объекту | Здание АТС (предприятие связи) с переустройством помещений для размещения административно-технического персонала для обслуживания систем связи Основные технико-экономические показатели существующего здания: Этажность: 9 Общая площадь помещений – 9963,5 м2 |
| 1.10 | Состав проектной документации. | В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации», Постановлением Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Постановлением Правительства Москвы от 01.03.2005 № 114-ПП «об утверждении Положения о порядке организации проведения и финансирования капитального и текущего ремонта объектов социальной сферы г. Москвы», другими действующими нормативными актами органов власти и управления Российской Федерации и г. Москвы. Проектная документация, необходимая и достаточная для прохождения независимой экспертизы, в объёме, необходимом для проведения строительно-монтажных и реставрационных работ и сдачи объекта в эксплуатацию, за исключением внешних сетей. |
| 1.11 | Указания о выделении очередей ведения капитального ремонта. | В одну очередь |
| 1.12 | Сроки окончания проведения ремонта. | Декабрь 2013 года |
| Основные требования к проектным решениям |
| 2.1 | Благоустройство участка. | В пределах участка: Восстановить отмостку, асфальтовое покрытие и обеспечить водоотвод от здания - Выполнить восстановление существующего благоустройства со стороны Милютинского переулка и внутреннего двора; - Предусмотреть сохранение конфигурации существующих проездов. Разработать проект благоустройства территории внутреннего двора между строениями 1 и 2 по Милютинскому пер, 5 с учетом его использования под парковку легковых автомашин, а также территории между южным фасадом дворового корпуса и ограждением с учетом ее рационального использования. |
| 2.2 | Архитектурно-планировочные решения | Состав, площади и функциональное назначение помещений выполнить в соответствии с заданием в виде архитектурно-планировочных решений, утвержденных Заказчиком, а также МГТС и МТС. Выполнить раздел «Архитектурное освещение фасадов здания АТС». |
| 2.3 | Вертикальный транспорт | Существующие пассажирские лифты заменить на грузопассажирские лифты с высококачественной современной отделкой с сохранением исторических шахт. |
| 2.4 | Конструктивные решения. | Состав и объем раздела «Конструктивные решения» определить по результатам «Обследования строительных конструкций (в т.ч. фасадов) здания АТС». |
| 2.5 | Инженерное и технологическое оборудование | Используемое оборудование, а также комплекс систем жизнеобеспечения и функциональной безопасности, должны соответствовать современным стандартам. |
| 2.6 | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов. | Разработать раздел “Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов” в соответствии со СНиП 35-01-2001. В соответствии с СП 35-103-2001 п. 1.8 предусмотреть доступ МГН только на первый этаж здания. |
| 2.7 | Инженерные системы зданий. | Состав и объем инженерных разделов определить по результатам обследования технического состояния существующих внутренних инженерных систем здания АТС. |
| 2.8 | Обеспечение пожарной безопасности | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ. |
| 2.9 | Энергоэффективность. | Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». |
| 2.10 | Требования к составу сметной документации. | Для определения стоимости капитального ремонта нежилого здания составить сметную документацию в соответствии с: "Методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации" МДС 81-35.2004 , введенными в действие постановлением Госстроя России от 05 марта 2004г.; МДС 81-25.2001 и письмом Федерального Агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004г. № АП-5536/06 "О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве»; "Сводом правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации" (СП 81-01) (письмо Минстроя России от 29.12.94 N ВБ-12-276) Стоимость работ по ремонту и замене лифтового оборудования, определить исходя из сметных нормативов, установленных ТСН, утвержденными Госстроем России в составе сметно-нормативной базы 2001г.: ГЭСНм-2001 сборник №3 «Подъемно-транспортное оборудование; ГЭСНп-2001 Сборник №1 «Электротехнические установки» ГЭСНмр-2001 Сборник №41 «Капитальный ремонт и модернизация» Сметный расчет выполнить по нормам и ценам ТСН 2001 в 2-х уровнях цен: - базовые цены; - текущие цены с применением коэффициента пересчета по видам работ на дату составления сметной документации. Сметы должны пройти проверку независимой экспертизы на соответствие сметным нормативам. |
| Дополнительные требования. |
| 3.1 | Подготовка демонстрационных материалов. | Не требуется. |
| 3.2 | Дополнительные требования к проектированию | При составлении и комплектовании научно-проектной документации учесть требования СНиП 1.02.01-94 и Свода реставрационных правил СРП-2007 "Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" (2-ая редакция) Проектирование проводится в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12. 2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Учесть требование распоряжения Правительства РФ от 12.06.2010 №1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». При составлении и комплектовании научно-проектной документации учесть требования СНиП 1.02.01-94 и Свода реставрационных правил СРП-2007 "Рекомендации по проведению научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации" (2-ая редакция) Проектирование проводится в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12. 2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Учесть требование распоряжения Правительства РФ от 12.06.2010 №1047-р «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Комплект проектно-сметной документации должен быть сдан Заказчику не позднее 20 февраля 2013 года. Результатом работ считается проектно-сметная документация, получившая положительное заключение органа экспертизы, выбранного Заказчиком. Разработанные проектные решения должны обеспечивать минимальный нормативный срок завершения СМР по Объекту до 30.05.2014 года. Проектную документацию представить заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре на электронном носителе в формате PDF и DWG Исполнитель разрабатывает проектную документацию с уровнем детализации, необходимым и достаточным для качественного выполнения подрядной организацией строительно-монтажных работ. |