Приложение 5

|  | ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ комплексного капитального ремонта с реставрацией и приспособлением к современному использованию здания АТС по адресу: г. Москва, Милютинский переулок, дом 5, строение 1 (Объект культурного наследия регионального значения «Центральная телефонная станция. Уличный корпус, 1907-1908 гг., архитектор О.В. Дессин. Дворовый корпус, 1902-1904 гг., архитектор А.Э. Эрихсон») (ЦАО, район Красносельский) «ДОПОЛНЕНИЕ» МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ |  |
| --- | --- | --- |

Москва 2012г.

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для проектирования. Основной распорядительный документ (правительства, префектуры). | Договор М-ЛИ-РМ-07-08/12 от 28.08.2012г. |
| 2 | Сведения об участке и планировочных ограничениях. | Существующее здание АТС расположено в центральном административном округе г. Москвы, район Красносельский. Исследуемое здание находится на территории участка, расположенного к северо-востоку от Кремля в пределах исторического Белого города в восточной части квартала №96 с востока ограничены Милютинским переулком, с запада ул. Малая Лубянка. Торцевые стороны здания с юга Мясницкой ул. и Фуркасовским переулком, с северной стороны Сретенским переулком. |
| 3 | Назначение объекта. Технико-экономические показатели по объекту | Здание АТС (предприятие связи) с переустройством помещений для размещения административно-технического персонала для обслуживания систем связи Основные технико-экономические показатели существующего здания: Этажность: 9 Общая площадь помещений – 9963,5 м2 |
| 4 | Благоустройство участка. | В пределах участка: Восстановить отмостку, асфальтовое покрытие и обеспечить водоотвод от здания - Выполнить восстановление существующего благоустройства со стороны Милютинского переулка и внутреннего двора; - Предусмотреть сохранение конфигурации существующих проездов. Разработать проект благоустройства территории внутреннего двора между строениями 1 и 2 по Милютинскому пер, 5 с учетом его использования под парковку легковых автомашин (в т.ч. 1 м/м для инвалидов), а также территории между южным фасадом дворового корпуса и ограждением с учетом ее рационального использования. |
| 5 | Архитектурно-планировочные решения | Состав, площади и функциональное назначение помещений выполнить в соответствии с заданием в виде архитектурно-планировочных решений, утвержденных Заказчиком, а также МГТС и МТС. Выполнить раздел «Архитектурное освещение фасадов здания АТС». |
| 6 | Технологические решения, оборудование. | Предусмотреть установку графических знаков безопасности и предупреждающих знаков на путях движения инвалидов внутри здания, дублирование средств отображения информации общественного назначения выпуклыми символами. Предусмотреть установку электронных носителей статической и динамической информации. Подъёмник – фирмы «OTIS», либо другой аналог, доступный для инвалидов по габаритам и информационному обеспечению. |
| 7 | Инженерные системы зданий и сооружений. | Все входы в памятник оборудовать домофонами с необходимыми функциями в соответствии со СниП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Предусмотреть установку звуковых маячков у входных дверей, установку световых сигналов устройств аварийной и предупреждающей сигнализации на путях движения инвалидов внутри здания и др. |
| 8 | Обеспечение доступа инвалидов и других маломобильных граждан | Предусмотреть доступ МГН только на первый этаж здания Дворового корпуса. Разработать раздел «Мероприятия для обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных групп населения» в соответствии с: - Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87; - СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; - СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности маломобильных групп населения»; - СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; - МГСН 1.02.-02 «Нормы и правила проектирования комплексного благоустройства города Москвы»; - ГОСТ Р 52131-2003 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов»; Проектирование выполнять с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения (предусматривая все категории мобильности М1-М4): - приспособление прилегающей территории, включая пути движения, места отдыха и обеспечение требований по доступности малых архитектурных форм; - на входной группе к подъемнику предусмотреть безбарьерный вход; - пути передвижения, эвакуация внутри здания с учетом нужд инвалидов; - дверные проемы не менее 0,9 м без порогов; - универсальная санитарная комната, доступная для инвалидов на 1-м этаже; - системы оповещения и информации, адаптированные для инвалидов; - визуальные средства информации повышенной контрастности; - выделение 1-го машиноместа для машин инвалидов на территории памятника; - приспособление мест обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения |